گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2

آزمایش تحقیق قانون القای فاراده

يكشنبه 18-16

گروه 08- ردیف7

| سيدوحيدرضا سيدوكيلي | 810781070 |
| --- | --- |
| غلامرضا اميري‌نيا | 810285164 |

نیمسال دوم 86-85

تئوری آزمایش

وقتی که حلقه رسانایی درون میدان مغناطیسی B قرار میگیرد شار مغناطیسی درون آن از رابطه (1) به دست میآید.

| (1) |  |
| --- | --- |

در رابطه فوق A مساحت حلقه است. وقتی این حلقه از درون میدان مغناطیسی بیرون کشیده میشود سطحی از حلقه که با میدان در تماس است کاهش مییابد. وقتی که حلقه رسانای مستطیل شکل به عرض b به اندازه dx جابجا شود، تغییر در سطح آن برابر dA=-b.dx میباشد و تغییر چگالی شار مغناطیسی از رابطه  محاسبه میگردد. بنابراین آهنگ تغییر شار مغناطیسی نسبت به زمان عبارت است از:

| (2) |  |
| --- | --- |

اگر از یک حلقه بار استفاده شود الکترونها تا زمانی که نیروی لورنتس بر آنها وارد میشود در خلاف جهت میدان ایجاد شده حرکت خواهند کرد، بنابراین در دو انتهای رسانا ولتاژ U القا میشود که با تغییر شار متناسب است.

| (3) |  |
| --- | --- |

سرعت حلقه رسانا برابر است با:

| (4) |  |
| --- | --- |

در نهایت نیروی محرکه القایی را میتوان از رابطه (5) دست آورد:

| (5) |  |
| --- | --- |

در این آزمایش سه حلقه رسانا با عرضهای متفاوت روی لغزندهای حرکت داده میشوند. دو تا از این رساناها دارای شکل مستطیل به عرضهای b=2 (cm) و b=4 (cm) هستند و سومی دارای شکل ذوزنقه قائم الزاویه است که طول ضلع مایل آن (cm) 4 بوده و شیب آن 45 درجه است. بنابراین عرض مؤثر این حلقه برابر خواهد بود با: b= 4cos45 = 2/8 (cm).

صفحه لغزنده که حلقهها روی آن تعبیه شده است از درون میدان توسط یک موتور الکتریکی بیرون کشیده میشود. سرعت حرکت لغزشی را با استفاده از سه شعاع دوران مختلف روی موتور میتوان تغییر داد. با دوران ثابت موتور  میتوان سه سرعت مختلف ایجاد کرد. در این آزمایش سرعت مطلق حرکت لغزنده را اندازه گیری نمیکنیم بلکه برای سرعت ثابتی از موتور، نسبت سرعتهای لغزنده 1:2:4 خواهد بود.

میدان مغناطیسی توسط جفت آهنرباهای دائمی استوانهای شکل که در بالا و پایین پوشش لغزنده قرار میگیرد تأمین میشود. جفت آهنرباها در بالا و پایین محفظه به طور یکنواخت به فواصل یکسان نصب میشوند و میدان نسبتاً همگنی در درون محفظه که لغزنده در آن قرار دارد ایجاد میکنند. شدت میدان را میتوان با تغییر تعداد جفت آهنرباها کم و زیاد کرد.

شرح آزمایش:

وسائل مورد نیاز : دستگاه القا ، 6 جفت آهنربای استوانه ای شکل دائمی ، موتور الکتریکی ، دستگاه کنترل سرعت موتور ، میکرو ولت متر .

آزمایش اول – اندازه گیری نیروی محرکه القایی برحسب سرعت حلقه رسانا :

ابتدا 6 جفت آهنربا را در هر نقطه ای که با 6 علامت گذاری شده بود قرار دادیم . ریل لغزنده را باز کرده و مقابل محفظه قرار دادیم . موتور را مقابل ریل قرار داده و موتور را به دستگاه کنترل سرعت موتور متصل کردیم . ابتدا نخ را به شیار کوچک سه نظام وصل کرده و موتور را روشن کردیم و نیروی محرکه القایی را در این حالت مشاهده نموده و یادداشت کردیم . سپس نخ را به شیار متوسط سه نظام وصل کرده و با این کار سرعت را دو برابر کرده و نیروی محرکه القایی را در این حالت هم یادداشت کردیم . برای حالت سوم هم که سرعت ، چهار برابر سرعت حالت اول است ، نیروی محرکه القایی را در این حالت مشاهده نموده و یادداشت کردیم . ضمنا در این حالات از حلقه با عرض 2 واحد حلقه کوچک استفاده نمودیم .

آزمایش دوم – اندازه گیری نیروی محرکه القایی بصورت تابعی از عرض حلقه رسانا :

ابتدا نخ را روی شیار کوچک قرار داده و موتور را روشن کرده و  برای حلقه کوچک نیروی محرکه القایی را یادداشت کردیم . سپس عرض حلقه را  و 2 برابر کرده و در هر یک از این حالات نیروی محرکه القایی را یادداشت کردیم .

آزمایش سوم – اندازه گیری نیروی محرکه القایی بصورت تابعی از چگالی شار میدان مغناطیسی :

ابتدا نخ را روی شیار کوچک قرار داده و عرض حلقه را دو واحد حلقه کوچک قرار دادیم . در این حالت که میدان مغناطیسی نیز بوسیله 6 جفت آهنربا ایجاد شده ، نیروی محرکه القایی را یادداشت کردیم . سپس میدان مغناطیسی را با 5 ، 4 و 3 جفت آهنربا ایجاد کرده و نیروی محرکه القایی را در همه این حالات یادداشت کردیم .

محاسبات آزمایش :

آزمایش اول :

| U (µv) | سرعت حرکت حلقه |
| --- | --- |
| 8 | 1 |
| 14 | 2 |
| 28 | 4 |

نمودار نیروی محرکه القایی برحسب سرعت حلقه در میدان مغناطیسی :

آزمایش دوم :

| U (µv) | عرض حلقه (b) |
| --- | --- |
| 4 | 1 |
| 5 |  |
| 8 | 2 |

نمودار نیروی محرکه القایی برحسب عرض حلقه :

آزمایش سوم :

| nU | nn | U (µv) | n |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | 9 | 4 | 3 |  |
| 20 | 16 | 5 | 4 |  |
| 35 | 25 | 7 | 5 |  |
| 48 | 36 | 8 | 6 |  |
| 115 | 86 | 24 | 18 | جمع کل |

نمودار نیروی محرکه القایی برحسب تعداد جفت آهنرباها (چگالی شار میدان مغناطیسی):