بسمه تعالی

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2

آزمایش تعیین سطوح همپتانسیل

سهشنبه ها 18-16

گروه یک

علی صابریزفرقندی 810781080

مهدییار هوبخت 810781075

نیمسال اول 86-85

آزمایش تعیین سطوح همپتانسیل و ترسیم مقاطع این سطوح

تئوری آزمایش

وقتی که بار الکتریکی در ناحیهای از فضا که میدان الکتریکی وجود دارد قرار گیرد، این میدان بر بار نیرویی وارد میکند. اگر بار الکتریکی تحت اثر این نیرو جابجا شود میگوییم این نیرو کار انجام داده است. برای تجسم این موضوع میدان یکنواخت E را در نظر بگیرید که توسط دو ورقه رسانای تخت و موازی هم ایجاد شده است. فاصله دو ورقه را d اختیار میکنیم. اگر بار q از a به b منتقل شود، نیروی ناشی از میدان (F=qE) کاری انجام میدهد که مقدار آن عبارت است از:

W.a.b = F.d   →   W.a.b = q.E.d

از آنجایی که این نیرو، یک نیروی پایستار است میتوان برای این نیرو یک تابع پتانسیل تعریف کرد که نیرو از مشتق آن تابع حاصل میشود.

انرژی پتانسیل یک بار عبارت است از کار لازم برای قرار دادن واحد بار از بینهایت (طبق قرارداد پتانسیل الکتریکی در بینهایت صفر اختیار میشود) در نقطه مورد نظر و از آن جایی که میدان هم بر حسب نیروی وارد بر واحد بار تعریف میشود، میتوان میدان الکتریکی را که در هر نقطه از مشتق تابع پتانسیل آن محاسبه کرد.

برای هر نوع توزیع بار الکتریکی رابطه زیر برقرار است:

| معادله1 |  |
| --- | --- |

اگر پتانسیل نقطه b صفر فرض شود رابطه پتانسیل الکتریکی حاصل میگردد:

اگر  بر هم عمود باشند،است؛ یعنی ابتدا و انتهای مسیر طی شده نقاطی هم پتانسیل هستند. به عبارت دیگر روی یک مسیر هم پتانسیل حرکت کردهایم و اگر بخواهیم اختلاف پتانسیلی را مشاهده نکنیم باید روی خطوطی حرکت کنیم که عمود میدان باشند. پس نتیجه میگیریم که خطوط میدان بر سطوح هم پتانسیل عمود هستند.

بطور کلی خطوط میدان الکتریکی منحنیها و سطوح هم پتانسیل رویههای خمیده هستند. در حالت خاص که میدان یکنواخت است، خطوط میدان موازی هم و سطوح هم پتانسیل صفحههای تخت موازی هستند.

وسایل لازم

مخزن الکترولیت، الکترودهای مختلف، منبع تغذیه ولتاژ پایین DC، ولت متر، سوزن، سیم رابط میله عایق، پایه و کاغذ میلیمتری.

دلیل استفاده از الکترودهای مختلف برای ایجاد نقشهای مختلف میدان میباشد و از آنها میتوان مدلهای توزیع مختلف بار را ایجاد کرد.

شرح آزمایش

دو برگ کاغذ میلیمتری مشابه اختیار و داخل آن با انتخاب مرکز مختصات متناسب، بهطوری که به هر نقطه از صفحه بتوان یک مختصه نسبت داد، مدرج شد. داخل مخزن الکترولیت تا ارتفاع یک سانتی متر آب ریخته شد (به دلیل وجود املاح در آب، مایع رسانا است). یکی از کاغذهای میلیمتری مدرج شده در زیر مخزن و دیگری برای ثبت اطلاعات در کنار مخزن قرار داده شدند. مداری مانند شکل 1 بسته شد و آرایش الکترودی مشابه شکل 2-الف ایجاد شد.

شکل1

شکل2

خروجی منبع تغذیه (V)3 اختیار شد و سوزن به طور قائم در بالای مخزن قرار داده شد به طوری که 5-4 میلیمتر انتهای تحتانی آن در مایع فرو رود. آنگاه از انتهای سمت چپ از بالای صفحه آن به طور افقی به سمت راست به آرامی حرکت داده شد و به ازای هر 2 سانتی متر حرکت مقدار ولتاژ توسط ولت متر خوانده شد و در نقطه متناظر آن در کاغذ میلیمتری دوم ثبت شد.

پس از جارو کردن یک سطر، سوزن 2 سانتی متر پایین آورده شد و مجدداً سطر دیگری با فاصلههای 2 سانتی متری در هر مرحله جارو شد و مقادیر ولتاژ از روی ولتمتر خوانده شدند. این کار تا پایین صفحه ادامه داده شد.

بعد از خاتمه این مرحله آرایش الکترودها مطابق شکلها 2-ب، 2-پ و 2-ت ایجاد شد و مراحل فوق برای هر کدام از این آرایشها انجام شد.

نتایج و رسم سطوح هم پتانسیل:

مرحله اول (مدل بار خطی)

مرحله دوم (مدل بار خطی و نقطهای)

مرحله سوم (مدل بار نقطهای)

مرحله چهارم (مدل بار نقطهای با یک خط در وسط)

رسم سطوح هم پتانسیل و میدان الکتریکی برای آزمایش اول:

رسم سطوح هم پتانسیل و میدان الکتریکی برای آزمایش دوم:

رسم سطوح هم پتانسیل و میدان الکتریکی برای آزمایش سوم:

رسم سطوح هم پتانسیل و میدان الکتریکی برای آزمایش چهارم: